## Slide 1
Real time clock
designed on DE10-lite board
using Verilog, C#, C
מגישים: עדן אנטו 318459518
מתן לוי 318262383
אתגר השבבים 2023 - רופין

## Slide 2
הצגת השעה במספר מדינות
סטופר (בעל מצבי שמירה)
ספירה לאחור
שעון מעורר
פנס
תאריך
פעולות השעון
2

## Slide 3
של MSP430FR6989 על מנת להנות מהפיצ'רים שהוספנו לשעון השתמשנו במיקרו בקר
, המוזן ע"י הכרטיס ורמקול מתח נמוך שמחובר לבקר.TI חברת
. וקווי בקרה לפעולות השונותGPIOהבקר מחובר לכרטיס באמצעות יציאת מתח מה
חיבור המערכת
3

## Slide 4
אל GPIOאת הכרטיס יש לחבר בחוטי קצר ליציאות 11, 12, 13 של ה
5v
GND
3.3V
P1.3
P1.7
בהתאמהP1.3,GND,5V
P1.7 ואת יציאת ה+ אל 3.3Vאת יציאת ה- של הרמקול יש לחבר אל
חיבור המערכת
4

## Slide 5
המערכת בנויה על ידי מודולים בשפת ורילוג אשר כל אחד מייצר פונקציונליות למערכת.
על כל המודולים שולטת מכונת מצבים המנווטת בין הפעולות השונות בהינתן דרישת המשתמש.
על מכונת המצבים ניתן לשלוט באמצעות עשרת המפסקים ועל ידי 2 הלחצנים הקיימים בכרטיס. עצם השימוש במכונת מצבים בצורה כזו יוצרת אפשרות תכנות של יותר מ1000 פעולות במערכת.
על המערכת
5

## Slide 6
, מצורף להגשה פרויקט מוכן בשפתIARעל מנת לצרוב את הבקר יש להשתמש בסביבת העבודה
ולצרוב את קבצי הפונקציונליות על הבקר(challenge2023.ewwשל סביבת העבודה (
1
2
C
הגדרות התחלתיות
6

## Slide 7
טרם צריבת הפרויקט על הכרטיס ניתן להגדיר באמצעות התוכנה (מצורף להגשה) הגדרות התחלתיות למערכת לכיוון נתוני משתמש או זמן אמת.
התוכנה מייצרת קובץ ורילוג בשם בתיקיית הפרויקט אשר נועד ליישם את הגדרות המשתמש על גבי המערכת.
setRTC.exe
RTC_executable.exe
באמצעות ספריות זמן אמת C#התוכנה נכתבה בשפת
* התוכנה מתייחסת לזמן הקומפילציה והצריבה כ-2 דק *
הגדרות התחלתיות
7
בתיקיית הפרויקט * exe * יש לשים לב למקם את קובץ ה

## Slide 8
פעולה | מפתח
הצגת השעון | 0000000000
כיוון השעון | 0000000001
סטופר | 0001000000
שמירת תוצאות הסטופר | 0000000100
הצגת תוצאות סטופר שמורות | 0000000101 0000000110 0000000111
ספירה לאחור | 0000001000
שעון מעורר | 0000010000
תאריך | 0000100000
פנס | 0001000000
הצגת השעה במדינות נוספות | xxxxxxxx01
תצוגת שעון בן 12 שעות | 1000000000
פעולות המערכת
8

## Slide 9
9'b100000000: // local time
9'b100000001: // New York
9'b100000010: // London
9'b100000100: China
9'b100001000: France
9'b100010000: Thailand
9'b100100000: New Zealand
9'b101000000: Emirates
9'b110000000: China
KEY0
KEY1
מפסקי המצבים
SW
פעולות המערכת-המשך
9

## Slide 10
מצב ברירת המחדל של המערכת הוא מצב תצוגת השעה,
כאשר השעה שתוצג היא השעה שאותה הגדרנו קודם.
על מנת לכוון שעה כרצוננו ניתן להעביר את המערכת למצב כיוון שעה.
כאשר תחילה תכוון השעה לאחר מכן הדקות ולבסוף השניות. לחיצה על
KEY0
מעבירה בין מצבים
ולחיצה על
מוסיפה 1 למונה. KEY1
על מנת לדעת באיזה מצב המערכת נמצאת קיים חיווי בדמות הבהוב הסגמנטים הרלוונטיים
הצגת השעה
מצב כיוון שעה
10

## Slide 11
ולחיצה נוספת תעצור אותו. KEY1את הסטופר ניתן לפעיל על ידי לחיצה ארוכה על לחצן
.KEY0על מנת לאפס את הספירה נלחץ לחיצה ארוכה על לחצן
KEY1במצב שמירת הנתונים (100) נראה על הסגמנטים את פלט הסטופר וכאשר נלחץ על לחצן
ניתן לשמור שלוש תוצאות בצורה מעגלית שיוצגו במצבים שפורטו בטבלה
סטופר
שמירת הנתונים
11

## Slide 12
במצב הספירה לאחור, על המשתמש להזין זמן התחלתי בדומה לכיוון שעה
תתחיל את הספירה לאחור. בכל עת ניתן לכוון את המערכת לספירה KEY0לחיצה על לחצן
בדומה למצב הספירה לאחור, על המשתמש להזין שעת יעד לשעון המעורר.
. KEY1 ניתן בכל עת לשנות את כיוון השעון המעורר באמצעות לחיצה על
KEY0חדשה עם זמן התחלתי חדש ע"י לחיצה חוזרת על
. והמערכת תחזור לזמן ההתחלתי שהוגדר KEY0על מנת לאפס את הספירה ניתן ללחוץ על
.KEY0 נטרול החיווי המודיע על הגעת שעת השעון המעורר מתבצע על ידי לחיצה על לחצן
ספירה לאחור
שעון מעורר
12

## Slide 13
LED0בספירה לאחור ובשעון המעורר בעת ההגעה זמן היעד, המערכת מציגה חיווי בדמות הבהוב
ונשמע צלצול באמצעות הרמקול המחובר.ALARMבנוסף במיקרו בקר מוצג בהבזקים המילה
המיקרו בקר ינגן עבור החיווי את צלילי השיר "יונתן הקטן" , "מה נשתנה" או מצב שקט
בבקר) S1 (ניתן לבחור בלחיצה על לחצן
התראות
13

## Slide 14
מסמן על כניסה לתצוגהLED8 כאשר (AM/PMניתן להפוך את תצוגת השעה לשעון 12 שעות (
.LED8 יידלק ,PM כאשר השעה המוצגת הינה תצוגת
המערכתKEY0 בכניסה למצב תאריך יוצג התאריך שהוגדר בהגדרות ההתחלתיות, בלחיצה על
נכנסת למצב כיוון תאריך, בדומה לכיוון השעה.
* בכיוון התאריך, ההנחה שיש 31 ימים בחודש קלנדרי *
הצגת התאריך
מצב שעון בן 12 שעות
14

## Slide 15
התאפשר באמצעות השימוש במיקרו בקר, LCD השמעת צלצול ההתראה והחיווי על צג ה
השימוש במיקרו בקר
משמש כדגל להפעלה הנשלט על ידי מכונת המצבים בכרטיס בחיבור P1.3 פורט
מוצג LCD כאשר ההתראה איננה פועלת, על צג ה
.Challenge Intel Mobileye
.GPIO
GitHub - EdenAnto/ChipChallengeGUI: C# GUI for chip challenge
תוכנית הגדרת תאריך ושעה
.Visual Studio יצרנו בשפת סי שארפ באמצעות סביבת העבודהGUIאת חלונית ה
התוכנית מייצרת קובץ ורילוג המשמש להטמעת הגדרות המשתמש בכרטיס.
מצורף קישור לתכנון וקידוד התוכנה
15

## Slide 16
סרטונים
הגדרות ראשוניות:
16
https://youtu.be/KQACBaMwPq0

## Slide 17
סרטונים
פונקציונאליות:
17
https://youtu.be/uMxacJ1nhmM

## Slide 18
סרטונים
18
פונקציונאליות:
https://youtu.be/oCdrSgDfF8w

## Slide 19
תיעוד קוד
19
קוד לדוגמה:
מודל הסטופר
מודל שעון מרכזי

## Slide 20
דיאגרמות
דיאגרמה לדוגמה:
מכונת מצבים שמירת תוצאת הסטופר
מודל שעון מעורר
20

## Slide 21
!תודה
21